## Slide 1
智慧酒店解决方案
a service growing with your vision

## Slide 2
头部交互区
功能模块区
底盘行走区
酒店服务机器人
姓名 | ROCKIT |  | 
尺寸 | 52cm×51cm×93cm | 舱体 | 40L
重量 | 55kg | 负重 | 50kg
速度 | 0~1.2m/s 自主变速 | 续航 | 6-8h
爬坡 | < 10° | 过坎 | < 10mm
屏幕 | 顶部：10.1英寸 触摸屏 背部：24英寸 显示屏 |  | 
基础功能 | 自主回充、自主乘坐电梯、自主拨打电话、智能建图 |  | 
三大功能 | 送物、巡游、接待 |  | 

## Slide 3
扬声器
运动底盘
灯带
24寸显示屏
可以播放视频、图片
急停按钮
紧急情况可直接按下
10寸操作屏
使用机器人功能
显示机器人状态
舱体
放置配送物资
环形麦克风
机器人的耳朵
充电片
用于机器人充电
前置摄像头
用于避障
后置摄像头
用于拍照
轮灯
激光雷达
用于建图定位
散热孔
深度摄像头
用于避障
超声波传感器
用于避障
硬件介绍
Hardware Introduction

## Slide 4
配套管理后台
配套小程序，即扫即用
客房服务小程序、帮取帮送小程序、洛骐管理小程序
查看机器人运行绩效、商品管理、机器人管理
配套小程序及管理后台
Supporting Applets and Management Backend

## Slide 5
3
2
1
4
手机扫描二维码
机器人收到订单
智能货柜自动配货
商品送达房间
智能拨打电话
客人取货
小程序商城下单
客人收到取货码
机器人自动取货
微信小程序商城
Applets
在线支付
Notes: 微信小程序下单在线支付

## Slide 6
送物
巡游
接待
主要功能
Main Function

## Slide 7
机器人下单
前台人员在机器人上直接选择房间号，放入物品，机器人自动配送。
送物小程序下单
客人扫描房间内二维码，选购商品，机器人自动接单配送至客房。
管理后台下单
前台人员通过电脑管理后台让机器人前往客房中心取货送至客房。
帮取帮送
主要应用于办公楼场景，可以通过小程序下单，让机器人帮忙取快递或者送快递。
送物
Smart Delivery

## Slide 8
巡游
Advertising
独创双屏设计，巡游中支持交互引领
酒店日常巡逻，广告宣传
会场巡游宣发，播报议程和派送资料酒水
婚宴喜糖派送、播报新人视频
巡游中语音交互
点击屏幕
对机器人说“你好小洛”
巡游中问路引领
语音指令
点击屏幕菜单
巡游中导览讲解
酒店介绍
定点讲解
巡游中签到
扫描屏幕上二维码
签到完成
巡游中拍照
语音指令
点击屏幕菜单
扫码下载照片

## Slide 9
接待
Receptions
“您好，欢迎光临希尔顿酒店”
定点接待，主动问候
接待中语音交互
“跳个舞”“周边有什么景点”
接待中问路引领
“带我去1001房间”
接待中签到拍照
“帮我拍张照”
丰富的语料库
支持自定义问答
更自然的语音交互体验

## Slide 10
会议模式
Meeting Model
会议助手小程序
会务组
  发起签到（有名单、无名单）
  绑定微信群
  上传会议资料
  自定义问答
一键下载签到名单
会议扫码签到
参会者
  扫描机器人屏幕上二维码填写信息完成签到
扫码下载会议资料
机器人拍照
机器人智能签到
机器人
巡游播报信息
机器人拍照
会场巡游送物
机器人智能接待

## Slide 11
MORE
完成任务后自动回充
自主回充
自主乘坐电梯
无损安装式梯控模块
自主拨打电话
支持内线与外线
智能建图打点
万平方米建图面积
低电量管理：低电量不接收任务；执行任务中低电量智能回充。
自主导航：自主定位，自主规划路线。
自主避障：检测到障碍物可以绕行或暂停等待。
基础功能
Basic Function

## Slide 12
部署安装

## Slide 13
部署安装
不会破坏酒店内部设施
3-5天快速部署
售后极速响应
勘察酒店设施：确定前台、厨房、餐厅、布草间、客房等设施的位置，是否有CAD图
勘察物理隔离：安全门、台阶、斜坡（<8°）、涉水区域、各通行区域宽度需>70cm、长直过道
勘察大厅：10m直径圆是否能提供地点标志物
勘察服务地点：确定酒店用品、商品、餐品、租赁商品等分别由哪个部门提供
勘察充电桩位置：普通220V用电，靠墙1m的半径圆内没有障碍物，地面平整
勘察网络：机器人运行环境移动、联通、电信的4G信号强度
勘察电梯：各层坎的高度、电梯内是否有镜子、其余见电梯勘察表
勘察话机：电话交换机型号 导出客房电话清单, 至少包括房间号-对应座机号； 需给机器人配置内网电话账号(N个机器人+1个)
建图：对机器人要运行的线路进行建图
打点：对机器人要运行的地点进行打点（类型见下一页）
梯控设备安装：机器人、酒店、电梯维保团队三方共同安装
电话系统接入：酒店提供电话系统接口
机器人测试：各功能测试
交付物料：机器人（含充电桩）、客房送物小程序、酒店管理后台
使用及保养培训：现场讲解，发放使用手册
售后技术经理对接：建立联系
环境勘察
入场部署
交付离场